## Slide 1
Временные адаптивные алгоритмы пространственной фильтрации в линейных МР
Обучающийся: |  | Усиков Д.А.
Руководитель: | д. ф.-м. н, проф. | Аверина Л. И.

## Slide 2
Цель:
Изучение основ адаптивной пространственной фильтрации в МР и проверить полученные знания на численном эксперименте
Задачи:
1) Рассмотреть основные подходы пространственной фильтрации
2) Освоить линейно ограниченные адаптивные формирователи луча
3) Сравнить эффективность алгоритмов, используя объективную оценку качества речи PESQ
<номер>

## Slide 3
Применение
Система «Бумеранг»
Система «SENTRI»
Микрофонная решетка для объёмной записи звука
<номер>
Notes: МР нашли свое применение не только в системах речевой связи, но и в сфере безопасности.
Система «Бумеранг» используется для защиты транспортных средств и войск от снайперского огня. Она позволяет определить положение стрелка.
Система «SENTRI» применяется в городах, способна различить звук выстрела, определить его направлениее и вызвать полицию
МР используются для получения объемной звуковой картины. Такие решения используются, например, в автомобильной промышленности для точного выявления мест, являющихся источниками нежелательных шумов – скрипа, стука и т. д.
В нашей работе мы применили МР для пространственной фильтрации.
<номер>

## Slide 4
Формирователи луча
Частотный формирователь луча
Временной формирователь луча
<номер>
Notes: Сигналы речевого диапазона частот занимают полосу от 300 до 3400 Гц, то есть являются широкополосными.
Для обработки звука МР используются в сочетании с формирователями луча. Это процессоры, которые обеспечивают частотно-зависимый отклик для каждого канала МР. Различают
Частотный ФЛ, который разбивает спектр принятых сигналов на диапазоны и умножает каждый диапазон на соответствующие коэффициенты, и временной, который обеспечивает частотно зависимые коэффициенты с помощью линий задержки КИХ фильтров, расположенных в канале каждого сенсора. В данной работе я работал с временным формирователем луча
<номер>

## Slide 5
Пространственная фильтрация
ФЛ
МК1
МК2
<номер>
Notes: Формирователь луча можно рассматривать как разновидность фильтра. Частотно-ВременнОй фильтр используются для приема сигнала и увеличения или уменьшения его отдельных частотных компонент
А роль ФЛ состоит в увеличении сигналов с определенного направления и уменьшении сигналов со всех других направлений
<номер>

## Slide 6
Подходы пространственной фильтрации
Data-independent
Stastically-optimum
<номер>
Notes: Существует два подхода пространственной фильтрации.
В первом случае работа ФЛ не зависит от входных данных. Применяется в стационарной помеховой обстановке, где мы априори знаем положения источников помех.
Во втором подходе ФЛ определяет статистику входных данных и адаптирует коэффициенты к оптимальному с точки зрения определенных критериев решению. Такой алгоритм работоспособен в динамической помеховой обстановке.
<номер>

## Slide 7
Линейно ограниченные ФЛ
LC LMS – Linear Constrained Least Mean Squares – Алгоритм Фроста
LC RLS – Linear Constrained Recursive Least Squares
Минимизация MSE-функции с линейными ограничениями
Минимизация LS-функции с линейными ограничениями
LC RLS
LC LMS
<номер>
Notes: Один из подходов адаптивной пространственной фильтрации состоит в минимизации целевой функции при выполнении линейных ограничений. Были рассмотрены 2 традиционных адаптивных алгоритма LC LMS, LC RLS.
RLS алгоритм имеет более высокую скорость сходимости, но в то же время более вычислительно затратен
<номер>

## Slide 8
Моделирование. Постановка задачи.
<номер>
Notes: Для последующего моделирования была использована линейная эквидистантная микрофонная решетка с расстоянием между микрофонами 4 см.
Ею был осуществлен прием смеси полезного сигнала с направления 0 град азимута и помехи – с направления 60 град.
<номер>

## Slide 9
Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ)
<номер>
Notes: Для оценки работы адаптивных формирователей луча помимо традиционного расчета ОСШ, применялась одна из техник объективной оценки качества, разборчивости речи. ОСШ не дает понимание насколько речь стала разборчивее. Полезный сигнал может сильно искажаться, оставаясь при этом
очень мощным
Для определения качества передачи речи в PESQ предусмотрено сравнение входного, или эталонного, сигнала с его искаженной версией на выходе системы связи. Этот процесс схематично показан на рисунке. Алгоритм PESQ оценивает качество речи по пятибалльной шкале – от 1 до 5.
<номер>

## Slide 10
Результаты моделирования
<номер>
Выигрыш в ОСШ от порядка фильра
Оценка PESQ от порядка фильтра
Выигрыш в ОСШ от числа микрофонов
Оценка PESQ от числа микрофонов
Notes: графики выигрыша в ОСШ от порядка адаптивных фильтров и от числа микрофонов. Тоже самое для выигрыша в PESQ.
На данном слайде представленные результаты моделирования. Были построенны оценка ОСШ и PESQ в зависимости от числа микрофонов и порядка фильтра.
<номер>

## Slide 11
Основные результаты работы
Рассмотрены принципы пространственной фильтрации и методы формирования луча
Освоены линейно ограниченные адаптивные алгоритмы пространственной фильтрации
Построены зависимости выигрыша ОСШ и PESQ от числа микрофонов и порядка фильтра
Установлено, что при увеличении значения порядка фильтра выше определённого в LC RLS алгоритме, не происходит значительное увеличение выигрыша ОСШ и оценки PESQ
<номер>
Notes: В конце откроешь слайд и скажешь типа «Основные результаты работы представлены на слайде, спасибо за внимание»
<номер>