## Slide 1
Применение алгоритмов адаптивной пространственной фильтрации в плоских микрофонных решетках
Обучающийся: |  | Усиков Д.А.
Руководитель: | д. ф.-м. н, доц. | Аверина Л.И.

## Slide 2
Цель:
Выделение речи целевого диктора в помеховой обстановке
Задачи:
1) смоделировать приём полезного сигнала и помехи для микрофонной решетки
2) изучить различные виды адаптивных формирователей луча
3) осуществить выделение речи целевого диктора из принятой акустической смеси
4) сравнить адаптивные алгоритмы между собой по основным параметрам
5) проанализировать эффективность работы микрофонной решетки в быстро меняющейся помеховой обстановке
6) проанализировать работу микрофонной решетки при отклонении её элементов от исходного положения
<номер>

## Slide 3
Применение
Система «Бумеранг»
Система «SENTRI»
Микрофонная решетка для объёмной записи звука
<номер>
Notes: МР нашли свое применение не только в системах речевой связи, но и в сфере безопасности.
Система «Бумеранг» используется для защиты транспортных средств и войск от снайперского огня. Она позволяет определить положение стрелка.
Система «SENTRI» применяется в городах, способна различить звук выстрела, определить его направлениее и вызвать полицию
МР используются для получения объемной звуковой картины. Такие решения используются, например, в автомобильной промышленности для точного выявления мест, являющихся источниками нежелательных шумов – скрипа, стука и т. д.
В нашей работе мы применили МР для пространственной фильтрации.
<номер>

## Slide 4
Формирователи луча
Частотный формирователь луча
Временной формирователь луча
<номер>
Notes: Сигналы речевого диапазона частот занимают полосу от 300 до 3400 Гц, то есть являются широкополосными.
Для обработки звука МР используются в сочетании с формирователями луча. Это процессоры, которые обеспечивают частотно-зависимый отклик для каждого канала МР. Различают
Частотный ФЛ, который разбивает спектр принятых сигналов на диапазоны и умножает каждый диапазон на соответствующие коэффициенты, и временной, который обеспечивает частотно зависимые коэффициенты с помощью линий задержки КИХ фильтров, расположенных в канале каждого сенсора. В данной работе я работал с временным формирователем луча
<номер>

## Slide 5
Пространственная фильтрация
ФЛ
МК1
МК2
<номер>
Notes: Формирователь луча можно рассматривать как разновидность фильтра. Частотно-ВременнОй фильтр используются для приема сигнала и увеличения или уменьшения его отдельных частотных компонент
А роль ФЛ состоит в увеличении сигналов с определенного направления и уменьшении сигналов со всех других направлений
<номер>

## Slide 6
Подходы пространственной фильтрации
Data-independent
Stastically-optimum
<номер>
Notes: Существует два подхода пространственной фильтрации.
В первом случае работа ФЛ не зависит от входных данных. Применяется в стационарной помеховой обстановке, где мы априори знаем положения источников помех.
Во втором подходе ФЛ определяет статистику входных данных и адаптирует коэффициенты к оптимальному с точки зрения определенных критериев решению. Такой алгоритм работоспособен в динамической помеховой обстановке.
<номер>

## Slide 7
Линейно-ограниченные ФЛ
LC NLMS – Linear Constrained Normalized Least Mean Squares
LC RLS – Linear Constrained Recursive Least Squares
Минимизация MSE-функции с линейными ограничениями
Минимизация LS-функции с линейными ограничениями
LC RLS
LC NLMS
<номер>
Notes: Один из подходов адаптивной пространственной фильтрации состоит в минимизации целевой функции при выполнении линейных ограничений. Были рассмотрены 2 традиционных адаптивных алгоритма LC NLMS, LC RLS.
RLS алгоритм имеет более высокую скорость сходимости, но в то же время более вычислительно затратен
<номер>

## Slide 8
Моделирование. Постановка задачи.
<номер>
Notes: Для последующего моделирования была использована плоская эквидистантная микрофонная решетка с расстоянием между микрофонами 4 см.
Ею был осуществлен прием смеси полезного сигнала с направления 0 град азимута 0 град подъёма и помехи – с направления 50 град азимута и 0 град подъёма.
<номер>

## Slide 9
Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ)
<номер>
Notes: Для оценки работы адаптивных формирователей луча помимо традиционного расчета ОСШ, применялась одна из техник объективной оценки качества, разборчивости речи. ОСШ не дает понимание насколько речь стала разборчивее. Полезный сигнал может сильно искажаться, оставаясь при этом
очень мощным
Для определения качества передачи речи в PESQ предусмотрено сравнение входного сигнала с его искаженной версией на выходе системы связи. Этот процесс схематично показан на рисунке. Алгоритм PESQ оценивает качество речи по пятибалльной шкале – от 1 до 5.
<номер>

## Slide 10
<номер>
Выигрыш в ОСШ от порядка фильтра
Оценка PESQ от порядка фильтра
Выигрыш в ОСШ от числа микрофонов
Оценка PESQ от числа микрофонов
Анализ алгоритмов LC NLMS и LC RLS
Notes: На данном слайде представленные результаты сравнения алгоритмов. Были построены графики выигрыша в ОСШ и оценка PESQ в зависимости от числа микрофонов и порядка фильтра. Видно, что при увеличения порядка фильтра выше определённого значения не происходит значительное увеличение значения оценки PESQ.
<номер>

## Slide 11
Зависимость выигрыш ОСШ от угла азимута
при фиксированном угле подъёма
Зависимость оценки PESQ от угла азимута
при фиксированном угле подъёма
Зависимость выигрыш ОСШ от угла подъёма
при фиксированном угле азимута
Зависимость оценки PESQ от угла подъёма
при фиксированном угле азимута
Анализ алгоритмов LC NLMS и LC RLS
<номер>
Notes: По мимо этого были построены графики зависимости выигрыша в ОСШ и оценки PESQ в зависимости от угла азимута при фиксированном угле подъёма,а так же аналогичные графики от угла подъёма при фиксированном угле азимута. Исходя их графиков можно сделать вывод, существует некоторый минимальный угол азимута, ниже которого адаптивные алгоритмы не могут отделить сигнал от шума. Для LC NLMS это 25 град, а для LC RLS это 6 град.

## Slide 12
Входной сигнал
Выходной сигнал для алгоритма LC NLMS
Выходной сигнал для алгоритма LC RLS
<номер>
Эффективность работы микрофонной решетки в быстро меняющейся помеховой обстановке
Notes: Была рассмотрена ситуация, когда адаптивный алгоритм производит фильтрацию шума с одного направления и в один момент он перестаёт приходить с этого направления и начинает приходить шум с другого направления. Был смоделирован приём и фильтрация сигнала, при этом шум приходил сперва из направления 50 град азимута,а после -50 град азимута. Результаты моделирования представлены на рисунке. Видно, что после смены направления прихода сигнала алгоритмам необходимо определённое время для перестройки весовых коэффициентов.

## Slide 13
LC NLMS
LC RLS
<номер>
Эффективность работы микрофонной решетки в быстро меняющейся помеховой обстановке
Notes: На основе полученных весовых коэффициентов была построена ДН для каждого алгоритма. Видно что алгоритм LC NLMS подстроил свои весовые коэффициенты на подавление помехи с направления -50 град. Алгоритм LC RLS адаптировал весовые коэффициенты на подавление помехи пришедшей с направления -50 и с направления 50. Из-за этого качество фильтрации становится хуже, что заметно после смены направления.

## Slide 14
<номер>
Эффективность работы микрофонной решетки при отклонении её элементов
Notes: Рассмотрим ситуацию, когда один из элементов МР сместился от своего исходного положения. В таком случае микрофонная решетка перестаёт быть прямоугольной и равномерной. Расположение микрофонов в проекции ZoY представлено на рисунке

## Slide 15
LC NLMS
LC RLS
<номер>
Эффективность работы микрофонной решетки при отклонении её элементов
Notes: Для сравнения качества работы МР были построены графики выигрыша в ОСШ и оценка PESQ от числа микрофонов и порядка фильтра для случая прямоугольной МР и для случая отклонения элемента МР от исходного положения. Результаты представлены на слайде, видно, что отклонение элемента МР от исходного ,не приводит к значительному изменению качества фильтрации.

## Slide 16
Основные результаты работы
Рассмотрены принципы пространственной фильтрации и методы формирования луча
Освоены линейно-ограниченные адаптивные алгоритмы пространственной фильтрации
Построены зависимости выигрыша в ОСШ и оценки PESQ от числа микрофонов и порядка фильтра
Установлено, что при увеличении значения порядка фильтра выше определённого в LC RLS алгоритме не происходит значительное увеличение оценки PESQ
Установлено, что работа адаптивных формирователей луча в быстро изменяющейся помеховой обстановки не приводит к заметному ухудшению качества фильтрации
При отклонении элемента МР от исходной позиции не наблюдается изменения в работе адаптивного формирователя луча
<номер>
Notes: Основные результаты работы представлены на слайде, спасибо за внимание
<номер>