## Slide 1
Временные адаптивные алгоритмы пространственной фильтрации в линейных МР
Обучающийся: |  | Усиков Д.А.
Руководитель: | д. ф.-м. н, проф. | Аверина Л. И.

## Slide 2
Цель:
Изучение основ адаптивной пространственной фильтрации в МР и проверить полученные знания на численном эксперименте
Задачи:
1) Рассмотреть основные подходы пространственной фильтрации
2) Рассмотреть адаптивные алгоритмы
3) Рассмотреть методы формирования луча
4) Смоделировать приём сигнала на МР с последующей фильтрацией
2

## Slide 3
Применение
Система «Бумеранг»
Система «SENTRI»
Микрофонная решетка для объёмной записи звука
3
Notes: МР нашли свое применение не только в системах речевой связи, но и в сфере безопасности.
Система «Бумеранг» используется для защиты транспортных средств и войск от снайперского огня. Она позволяет определить положение стрелка.
Система «SENTRI» применяется в городах, способна различить звук выстрела, определить его направлениее и вызвать полицию
МР используются для получения объемной звуковой картины. Такие решения используются, например, в автомобильной промышленности для точного выявления мест, являющихся источниками нежелательных шумов – скрипа, стука и т.д.
3

## Slide 4
Формирователи луча
Частотный формирователь луча
Временной формирователь луча
4
Notes: Сигналы речевого диапазона частот занимают полосу от 300 до 3400 Гц, то есть являются широкополосными.
Для обработки звука МР используются в сочетании с формирователями луча. Это процессоры, которые обеспечивают частотно-зависимый отклик для каждого канала МР. Различают
Частотный ФЛ, который разбивает спектр принятых сигналов на диапазоны и умножает каждый диапазон на соответствующие коэффициенты, и временной, который обеспечивает частотно зависимые коэффициенты с помощью линий задержки КИХ фильтров, расположенных в канале каждого сенсора. В данной работе я работал с временным формирователем луча
4

## Slide 5
Пространственная фильтрация
ФЛ
МК1
МК2
5
Notes: Формирователь луча можно рассматривать как разновидность фильтра. Частотно-ВременнОй фильтр используются для приема сигнала и увеличения или уменьшения его отдельных частотных компонент
А роль ФЛ состоит в увеличении сигналов с определенного направления и уменьшении сигналов со всех других направлений
5

## Slide 6
Подходы пространственной фильтрации
Data-independent
Stastically-optimum
6
Notes: Существует два подхода пространственной фильтрации.
В первом случае работа ФЛ не зависит от входных данных. Применяется в стационарной помеховой обстановке, где мы априори знаем положения источников помех.
Во втором подходе ФЛ определяет статистику входных данных и адаптирует коэффициенты к оптимальному с точки зрения определенных критериев решению. Такой алгоритм работоспособен в динамической помеховой обстановке.
6

## Slide 7
Линейно ограниченные ФЛ
LC LMS – Linear Constrained Least Mean Squares – Алгоритм Фроста
LC RLS – Linear Constrained Recursive Least Squares
Минимизация MSE-функции с линейными ограничениями
Минимизация LS-функции с линейными ограничениями
LC RLS
LC LMS
7
Notes: Один из подходов адаптивной пространственной фильтрации состоит в минимизации целевой функции при выполнении линейных ограничений. Были рассмотрены 2 традиционных адаптивных алгоритма LC LMS, LC RLS.
RLS алгоритм имеет более высокую скорость сходимости, но в то же время более вычислительно затратен
7

## Slide 8
Моделирование. Постановка задачи.
8
Notes: Для последующего моделирования была использована линейная эквидистантная микрофонная решетка с расстоянием между микрофонами 4 см.
Ею был осуществлен прием смеси полезного сигнала с направления 0 град азимута и помехи – с направления 60 град.
8

## Slide 9
Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ)
9
Notes: Для оценки работы адаптивных формирователей луча помимо традиционного расчета ОСШ, применялась одна из техник объективной оценки качества, разборчивости речи.
Для определения качества передачи речи в PESQ предусмотрено сравнение входного, или эталонного, сигнала с его искаженной версией на выходе системы связи. Этот процесс схематично показан на рисунке.
9

## Slide 10
Результаты моделирования
10
Notes: графики выигрыша в ОСШ от порядка адаптивных фильтров и от числа микрофонов. Тоже самое для выигрыша в PESQ.
10

## Slide 11
11

## Slide 12
Спасибо за внимание
12